## Slide 1
Máster en IA Robótica Inteligente
TRABAJO FINAL DE ROBÓTICA
Inspección Autónoma de Torres Eólicas
Husky A200 + UR5e + Nav2 + MoveIt 2 + visión Hough/YOLO + Behaviour Tree + voz
Equipo
David Moreda
Daniel Ariza
Javier Cerón
Repositorio
github.com/davidmoreda/ROS2_Wind_Tower_Inspection

## Slide 2
CONTEXTO Y OBJETIVO
La inspección se traslada del trabajo manual a una misión autónoma interior
Problema operativo
El mástil de la torre es un tubo de acero de unos 30 m que hoy inspecciona una persona a mano, recorriéndolo en busca de daños (grietas, corrosión, soldaduras): un trabajo lento, caro y arriesgado.
Propuesta técnica
Un Husky A200 con brazo UR5e entra en el tubo de 30 m, se posiciona de forma autónoma y aproxima la cámara a la pared interior en lugar del operario.
Demostración integrada
La misión combina navegación, manipulación, percepción, comportamiento, voz e informe final dentro de Gazebo Sim 8.
OBJETIVO
Que esa persona ya no haga falta: un sistema autónomo inspecciona el tubo desde dentro y entrega un informe útil para el técnico.

## Slide 3
ARQUITECTURA GENERAL
Seis paquetes ROS 2 separan simulación, actuación, percepción y decisión
Repositorio
github.com/davidmoreda/
ROS2_Wind_Tower_Inspection
01
Simulación
Gazebo, modelos SDF, URDF y escenas industriales.
02
Estimación
EKF, AMCL, SLAM y transformaciones del robot.
03
Actuación
Nav2 para base móvil y MoveIt 2 para UR5e.
04
Lógica
Behaviour Tree, voz, percepción e informe final.
wind_tower_bringup
Launch, configuración de Nav2, SLAM, EKF, AMCL y nodos de integración.
wind_tower_description
Modelo URDF del robot, tramo de torre y cámara de inspección.
wind_tower_simulation
Mundos SDF, modelos 3D, defectos y actores animados.
wind_tower_arm_control
Control del UR5e con MoveIt 2, waypoints y trayectorias.
wind_tower_perception
Detección de defectos, captura de frames y proyección cilíndrica.
wind_tower_inspection_behaviour
El cerebro de la misión: voz, árbol de comportamiento, batería e informe.
La modularidad reduce acoplamiento y facilita el salto a hardware real.
TOPICS · ACCIONES · SEÑALES

## Slide 4
PLATAFORMA ROBÓTICA Y SIMULACIÓN
Un Husky A200 transporta el UR5e y aproxima la visión al interior de la torre
Entorno reproducible
ROS 2 Jazzy
Ubuntu 24.04 · WSL2
Gazebo Sim 8
BASE MÓVIL
BRAZO 6 DOF
Esquema funcional: tracción diferencial, brazo de inspección y cámara en el TCP para observación cercana de defectos.
Husky A200
Base diferencial Clearpath para navegación autónoma dentro de la nave industrial y acceso al tramo de torre.
UR5e montado en la base
Brazo manipulador de seis grados de libertad que posiciona la cámara de inspección cerca de la pared interior.
Sensores para estimación y percepción
IMU, LIDAR 2D Hokuyo, LIDAR 3D Velodyne VLP-16 y cámara de inspección en el TCP con iluminación.
Escena industrial en Gazebo
La simulación reproduce una nave con tramo de torre eólica, tubo y virador para ejecutar la misión completa.
CONFIGURACIÓN
La plataforma se genera de forma declarativa para mantener trazabilidad entre simulación y despliegue real.
robot.yaml Clearpath · URDF/Xacro

## Slide 5
SIMULACIÓN Y VALIDACIÓN
El escenario fuerza navegación segura, percepción verificable y misión robusta
Gazebo Sim 8
Nave industrial con tramo de torre,
tubo, rampa, actores dinámicos y
defectos sembrados.
Tres mundos SDF con funciones separadas
PRINCIPAL · ACTORS · SYNTHETIC
MUNDO 01
Principal
Nave industrial, tramo de torre eólica, tubo de inspección y zona de acceso para la misión.
MUNDO 02
Defects actors
Personas animadas con colisión y defectos sembrados para comprobar navegación y visión.
MUNDO 03
Synthetic
Escenario orientado a capturar imágenes y generar dataset sintético para percepción.
GROUND TRUTH
defects_ground_truth.yaml
almacena posiciones reales de
defectos para validar la detección.
Obstáculos dinámicos
Las personas no son decorado: sus cápsulas de colisión se sincronizan con la animación para afectar al costmap.
Defectos medibles
Los defectos se colocan con posiciones conocidas, lo que permite comparar detecciones contra una referencia objetiva.
Integración bajo presión
El robot debe navegar, esquivar, entrar al tubo e inspeccionar sin romper la coherencia de misión.
La simulación no solo visualiza la demo: crea condiciones de prueba cuantificables.
NAVEGACIÓN · PERCEPCIÓN · MISIÓN

## Slide 6
NAVEGACIÓN AUTÓNOMA
Nav2 combina localización, costmaps y control suave para superar rampa y personas
La clave no fue aumentar potencia, sino estabilizar la trayectoria para preservar tracción y coherencia de AMCL.
01
Mapa y localización
SLAM Toolbox genera el mapa; AMCL estima la pose global sobre el entorno ya construido.
02
Fusión de estado
EKF con robot_localization fusiona IMU y odometría para mantener la transformación odom → base_link.
03
Planificación y control
NavFn calcula la ruta global; Regulated Pure Pursuit ejecuta el seguimiento local con BT Navigator.
04
Obstáculos dinámicos
El filtro de nube 3D elimina suelo del Velodyne y conserva personas caminando en el costmap.
Tuning crítico: rampa de 13°
Hipótesis descartada: aumentar velocidad y aceleración provocaba patinaje en giros y pérdida de coherencia de localización. Solución: acelerar menos y mirar más lejos.
PARÁMETRO
ANTES
DESPUÉS
lookahead_dist
0.9
1.2
max_angular_accel
2.0
1.2
smoother.max_accel
2.5
0.75
rotate_to_heading_min_angle
45°
60°
RESULTADO
Trayectoria más estable, menor deslizamiento y mejor continuidad de navegación dentro del tubo.
Lectura técnica: el rendimiento depende tanto del stack Nav2 como del preprocesado de percepción y de la dinámica realista del robot en pendiente.
SLAM · EKF · AMCL · NAV2

## Slide 7
MANIPULACIÓN AUTÓNOMA
MoveIt 2 coordina el UR5e para cubrir 360° del interior de la torre
Secuencia de inspección del brazo
HOME
1
45°
2
90°
3
135°
4
180°
5
225°
6
270°
7
315°
HOME
360°
El nodo arm_inspection_node ejecuta un barrido circular mediante siete posiciones de inspección separadas 45 grados, acercando la cámara al tubo desde el TCP.
Publicación final: /arm/inspection_ready
01
Modelo y grupo cinemático
URDF/Xacro de Clearpath y SRDF con grupo manipulator para el UR5e montado sobre el Husky.
02
Planificación articular
OMPL con RRTConnect resuelve movimientos entre configuraciones seguras del brazo dentro del tubo.
03
Trayectorias cartesianas
Pilz LIN permite movimientos lineales controlados cuando la cámara necesita aproximarse a la pared interior.
04
Ejecución sincronizada
La trayectoria se envía mediante ros2_control como JointTrajectory y desbloquea la siguiente fase de misión.
La manipulación convierte la navegación al tubo en una inspección visual completa.
MOVEIT 2 · UR5E · BARRIDO 360°

## Slide 8
PERCEPCIÓN DE DEFECTOS
La visión combina robustez clásica y aprendizaje profundo entrenable
01
Captura desde TCP
La cámara de inspección registra frames durante el barrido interior del UR5e.
02
Detección dual
HoughCircles opera por defecto y YOLOv8 queda disponible como backend opcional.
03
Dataset sintético
Gazebo genera imágenes controladas de defectos para entrenamiento y validación.
04
Mapa cilíndrico
Cada detección se transforma en coordenadas axial y angular de la torre.
BACKEND POR DEFECTO
HoughCircles
Detecta defectos circulares con OpenCV y ofrece una ruta estable cuando no hay modelo entrenado disponible.
BACKEND OPCIONAL
YOLOv8
Permite evolucionar hacia detección aprendida con dataset sintético y posterior reentrenamiento con datos reales.
SALIDA ÚTIL PARA INFORME
El detector no se limita a marcar la imagen: proyecta el defecto a la geometría de la torre para agrupar eventos y generar evidencias trazables.
posición
z
ángulo
θ
IDEA CLAVE
Si falta el modelo YOLO, la tubería cae automáticamente a Hough: la misión continúa y conserva trazabilidad de defectos.

## Slide 9
MISIÓN, VOZ E INTERACCIÓN
Un Behaviour Tree convierte una orden de voz en una inspección completa
Flujo del mission_controller
NAV2 · MOVEIT 2 · PERCEPCIÓN
Orden natural
“Inspecciona la torre” dispara la misión desde la capa de interacción.
Navegar a gates
Nav2 guía al robot por la nave y valida pasos obligatorios antes del tubo.
Entrar al tubo
La misión cruza la zona de acceso y supera la rampa con control suavizado.
Desplegar brazo
MoveIt 2 posiciona el UR5e para iniciar el barrido de inspección.
Detectar defectos
La percepción captura frames, detecta marcas y proyecta coordenadas cilíndricas.
Generar informe
El resultado se transforma en evidencias y resumen técnico en español.
Voz local + NLU
faster-whisper transcribe en local; LangChain + Gemini interpretan intención y acción de misión.
UI web Flask
localhost:5000 permite controlar y monitorizar estado, batería, waypoints, gates y progreso.
Batería y seguridad lógica
La batería se drena al moverse, se recarga en charging_station y los gates impiden saltos de fase.
IDEA CLAVE
El árbol de comportamiento actúa como contrato de misión: ordena subsistemas heterogéneos y solo avanza cuando cada etapa confirma su estado.

## Slide 10
INFORME AUTOMÁTICO
La misión termina con evidencias agrupadas y un informe técnico en español
El flujo convierte detecciones dispersas en defectos únicos, los ubica sobre el cilindro desplegado y redacta una salida legible para inspección técnica.
Entradas
MISIÓN
manifest.json
Índice de misión, capturas y metadatos.
detections.ndjson
Eventos con clase, posición y evidencia.
frames
Imágenes representativas del barrido.
Agrupación y mapa
Las detecciones próximas se consolidan por cercanía axial y angular.
Z + Θ
0°
90°
180°
270°
360°
DEFECTO ÚNICO
Varios frames pueden corresponder al mismo daño; el informe evita duplicados.
Salidas
TÉCNICO
Resumen Markdown
Conteos por clase y tabla de defectos.
Mapa del cilindro
Visual desplegado con localización de daños.
Informe en español
Resumen redactado, evidencias e imágenes.
Gemini
Redacción con gemini-2.5-flash si la API está habilitada.
DRY-RUN
Modo de prueba: resumen y mapa sin llamada externa para validación reproducible.
generate_inspection_report.py
manifest · detections · frames

## Slide 11
RESULTADO Y TRABAJO FUTURO
El proyecto demuestra una cadena robótica completa, de la orden por voz al informe técnico
Lo demostrado
01
Integración end-to-end de navegación, manipulación, percepción y comportamiento en ROS 2.
02
Misión autónoma por voz, con transcripción local mediante Whisper e interpretación con Gemini.
03
Navegación robusta en rampa de 13° y con personas dinámicas incorporadas al costmap.
04
Informe automático con agrupación de defectos, mapa cilíndrico y redacción en español.
Siguiente evolución
01
Trasladar el sistema al robot real y validar dinámica, sensores y tolerancias fuera de simulación.
02
Mejorar SLAM con loop closure para entornos más grandes y recorridos prolongados.
03
Reentrenar YOLO con dataset real de torres para aumentar generalización de defectos.
04
Cerrar el lazo de mantenimiento, usando el informe para priorizar inspección y reparación.
CADENA DEMOSTRADA
Orden por voz
Nav2 y gates
Barrido UR5e
Detección
Informe
Repositorio
github.com/davidmoreda/
ROS2_Wind_Tower_Inspection

## Slide 12
UL
UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿Preguntas?
Gracias por vuestra atención.
ROBÓTICA INTELIGENTE
TRABAJO FINAL
CIERRE
Inspección Autónoma de Torres Eólicas
Husky A200 + UR5e + Nav2 + MoveIt 2 + visión + Behaviour Tree + voz.
REPOSITORIO DEL PROYECTO
github.com/davidmoreda/ ROS2_Wind_Tower_Inspection
Institución
Universidad Loyola Andalucía
Contexto
Máster en Inteligencia Artificial — Robótica Inteligente